## Slide 1
SkyVision Togo · CECFD 2026 · ANAC
Sentinelle Aérienne
Avantages, risques, réglementation et sécurité
Drone VTOL de surveillance avec intelligence artificielle embarquée
Notes: Israel AWADE (environ 30 s) Bonjour. Dans cette partie, nous vous présentons ce que notre drone apporte, les risques que nous avons identifiés, le cadre réglementaire que nous respectons, et les mesures de sécurité prévues.

## Slide 2: Les avantages
Israel AWADE
Avantage | Ce que ça change
Décollage vertical | Pas besoin de piste : il part de n'importe quelle zone dégagée
Vol sur l'aile | Grande autonomie (30 à 45 min visées) et grandes surfaces couvertes
IA à bord | Alerte immédiate pendant le vol, sans internet ni cloud
Liaison sécurisée | Données chiffrées, ordres signés, résistance au brouillage
Moins de risques humains | Les agents ne parcourent plus la piste à pied ou en véhicule
Plateforme modulaire | Aéroports, infrastructures, agriculture, cartographie, humanitaire
Notes: Israel AWADE (environ 60 s) Notre drone décolle à la verticale, donc il n'a pas besoin de piste. En croisière, c'est l'aile qui le porte : il vole longtemps et couvre de grandes surfaces. L'IA à bord donne l'alerte pendant le vol, sans internet. La liaison est sécurisée. Les agents n'ont plus à parcourir la piste eux-mêmes. Et la même plateforme peut servir à d'autres missions en changeant la charge utile.

## Slide 3: Les risques et nos réponses
Israel AWADE et Makafui de MEDEIROS
Risque | Notre réponse
Perte de la liaison radio | Retour automatique au point de départ, puis atterrissage vertical
Batterie faible ou défaillante | Surveillance de la tension ; retour, puis atterrissage immédiat si critique
Panne en vol stationnaire | Phase verticale courte, à faible hauteur, au-dessus d'une zone dégagée
Servo de basculement bloqué | Servos à engrenages métal, contrôle à chaque check-list, essais progressifs
Brouillage ou leurrage GPS | Deux GPS comparés aux autres capteurs ; atterrissage sécurisé si doute
Piratage, faux ordres | Liaison chiffrée, messages signés, canal d'urgence indépendant
Sortie de zone autorisée | Géorepérage : demi-tour automatique
Erreur de l'IA | Objet incertain signalé « à vérifier » ; l'humain décide, l'IA ne pilote pas
Météo (vent, pluie) | Pas de vol hors des limites fixées après essais
Notes: Israel AWADE puis Makafui de MEDEIROS (environ 90 s) Nous avons listé les risques principaux, et pour chacun une réponse. Si la liaison radio est perdue, le drone rentre seul au point de départ et atterrit à la verticale. Si la batterie devient faible, il rentre ; si elle est critique, il atterrit immédiatement. Le moment le plus délicat, c'est le vol vertical : on le garde court, à faible hauteur, au-dessus d'une zone dégagée. Les servos qui font basculer les moteurs sont contrôlés à chaque check-list. [Makafui] Côté radio, contre le brouillage et le leurrage GPS, nous comparons deux GPS avec les autres capteurs. Contre le piratage, la liaison est chiffrée et les ordres sont signés. Le géorepérage empêche de sortir de la zone autorisée. Enfin, l'IA peut se tromper : un objet incertain est signalé « à vérifier », et c'est toujours l'humain qui décide.

## Slide 4: La réglementation
Cédric KODJOVI
Le vol
Autorisation de l'ANAC Togo avant tout vol
Vol en vue directe du télépilote, sauf autorisation
Hauteur et zone limitées, géorepérage activé
Pas de vol au-dessus de la foule ni près d'un aérodrome sans accord
Télépilote formé, check-lists avant et après vol
Les ondes et les données
Fréquences radio autorisées par l'ARCEP
Protection des données personnelles (loi togolaise de 2019)
Pas de reconnaissance faciale, images d'alerte seulement
Accès aux données réservé aux personnes autorisées
Essais sur site uniquement avec l'accord de l'exploitant
Nous ne volons qu'avec les autorisations nécessaires, et nous respectons le règlement du concours.
Notes: Cédric KODJOVI (environ 75 s) Côté réglementation, nous respectons deux grandes familles de règles. Pour le vol : nous ne volons qu'avec l'autorisation de l'ANAC, en vue directe du télépilote sauf autorisation particulière, dans une zone et à une hauteur limitées, que le géorepérage fait respecter. Pas de vol au-dessus de la foule ni près d'un aérodrome sans accord. Le télépilote est formé et suit des check-lists. Pour les ondes et les données : nos fréquences radio doivent être autorisées par l'ARCEP. Comme le drone peut filmer des personnes, nous respectons la loi togolaise sur la protection des données personnelles : pas de reconnaissance faciale, on ne garde que les images d'alerte, et l'accès est réservé aux personnes autorisées. Enfin, les essais sur un vrai site se font uniquement avec l'accord de l'exploitant.

## Slide 5: La sécurité
Makafui de MEDEIROS
Sécurité du vol
Contrôleur de vol séparé du module IA
Retour automatique au point de départ (RTH)
Fail-safe radio, batterie et GPS
Coupure d'urgence des moteurs
Géorepérage : zone et hauteur maximales
Vérifications automatiques avant décollage
Cybersécurité
Liaison chiffrée
Messages MAVLink signés : faux ordres rejetés
Clé secrète chargée au sol avant le vol
Détection du brouillage
Anti-leurrage GPS par comparaison des sources
Journaux de vol signés : toute modification se voit
En dernier recours, le canal d'urgence indépendant permet toujours de faire revenir le drone ou de couper les moteurs.
Notes: Makafui de MEDEIROS (environ 75 s) Bonjour, je m'appelle de MEDEIROS Makafui. La sécurité se joue à deux niveaux. D'abord la sécurité du vol. Le contrôleur de vol est séparé du module IA, donc une panne de l'IA ne touche pas le vol. En cas de perte de radio, de batterie faible ou de GPS dégradé, le drone applique automatiquement une procédure de secours : retour au point de départ ou atterrissage. Le géorepérage limite la zone et la hauteur, et une coupure d'urgence reste toujours possible. Avant le décollage, le drone vérifie lui-même que tout est prêt. Ensuite la cybersécurité. La liaison est chiffrée, et chaque message est signé avec une clé secrète chargée au sol : un faux ordre est rejeté. Nous détectons le brouillage, nous comparons les sources de position contre le leurrage GPS, et les journaux de vol sont signés pour qu'on ne puisse pas les modifier.

## Slide 6
En résumé
Un drone utile : rapide, autonome, sans piste
Des risques identifiés, chacun avec une réponse
Un cadre respecté : ANAC, ARCEP, données personnelles
Une sécurité pensée dès la conception
Merci pour votre attention
Nous sommes prêts à répondre à vos questions.
Notes: Israel AWADE (environ 35 s) Pour résumer : notre drone est utile, il est rapide, autonome et n'a pas besoin de piste. Nous avons identifié ses risques et prévu une réponse pour chacun. Nous respectons le cadre de l'ANAC, de l'ARCEP et la protection des données. Et la sécurité est pensée dès la conception. Merci, nous sommes prêts pour vos questions.